滨州市技术学院首届技能大赛

车工技术文件（高级组）

一、技术文件制定标准

以《车工国家职业技能标准》〔高级工（国家职业资格三级）〕为基础，结合我院教学实际制定相应标准。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容：本次竞赛内容为实际操作部分。

（二）竞赛形式：采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算：实际操作竞赛满分为100分。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核动手能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型

实际操作竞赛以操作技能为主，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

1. 竞赛范围与内容

按图纸给定技术要求在规定时间内完成工件的加工，且不得使用车削加工以外的任何加工手段。主要考核选手制定加工工艺、选择合理的刀具切削参数，正确使用刀具，以及合理掌握尺寸公差等技能。具体配分比重见表1。

表1  实际操作竞赛内容比重表

| 项 目 | 配分比重 |
| --- | --- |
| 工作要求 | 工艺准备 | 15 |
|  | 工件加工 | 75 |
|  | 精度检验和误差分析 | 10 |
| 合计 | 100 |

2. 竞赛时间：实际操作竞赛总时间360分钟。

3. 命题方式：滨州市技术学院技能大会组委会命题。

4. 竞赛场地与设施

（1）竞赛场地

实训中心车工实训区

（2）赛场设施

① 设备数量：24台（备用3台）；

② 设备型号及主要参数见表2。

表2  C616-1型普通车床主要技术参数

| 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 床身上最大工件回转直径 | mm | Ф320 |
| 拖板上最大工件回转直径 | mm | Ф175 |
| 最大工件长度 | mm | 750 |
| 主轴转速范围 | rpm | 正反转各12级 |
| 主轴通孔直径 | mm | Ф30 |
| 主轴电机功率 | KW | 4 |
| 刀架刀位数 |  | 4 |
| 车刀刀杆最大尺寸（宽×高） | mm | 20×20 |
| 主轴孔前端锥度 | mm | 莫氏5号 |
| 小刀架最大行程 | mm | 139 |
| 尾座顶尖套筒锥孔锥度 |  | 莫氏4号 |

5.评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准车工高级技能操作要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。工件由第三方检测。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消竞赛资格。

实际操作竞赛评分说明见本附件2，实际操作竞赛评分表见附件3。

五、竞赛规则

1.选手必须自带实际操作竞赛所需的工、夹、量、刃具，（实际操作竞赛准备清单和要求见附件1）。

2.赛队在竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号，竞赛前30分钟进入竞赛工位，核对现场提供的工件材料（设备）、技术资料、工具等，并正确摆放工具；竞赛开始前10分钟，拆封竞赛任务书，讲解考试注意事项，以场地计时器为准计时进行竞赛（考场准备计时器固定在明显位置）。

3.竞赛时间为360分钟，连续进行；饮水由赛场统一提供，选手如厕时间计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

4.竞赛时以赛场下发的图纸为准（个别尺寸有可能变动）。

5.选手入场前由裁判员和工作人员将工件毛坯放置到选手竞赛台位。选手若发现工件毛坯不符合图纸要求时，可向裁判员申请更换。原则上不予更换工件毛坯。除客观因素外，工件毛坯一经加工，则不能更换。

6.竞赛期间选手不得离场，不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备、纸介资料等与竞赛无关的物品。

7.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求（穿戴竞赛统一提供的工作装、工作帽），确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。

8.因设备自身故障导致选手中断竞赛，经确认后由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

9.选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

10.选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛。竞赛完成后，选手须清理现场卫生。

滨州市技术学院技能大赛组委会

二〇一一年四月

附件1

实际操作竞赛准备清单和要求

表 一  选手准备清单和要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90º外圆车刀 | 自定 |  | 自定 |
| 2 | 45º外圆车刀 | 自定 |  | 自定 |
| 3 | 通孔车刀 | 工件直径×长度φ35×40；φ26×50； |  | 自定 |
| 4 | 盲孔（台阶孔）车刀 | 工件直径×长度 φ32×35； |  | 自定 |
| 5 | 切槽刀 | 槽宽×槽深 5×3； |  | 自定 |
| 6 | 切断刀 | 最大切深 30；刀宽 4～6； |  | 自定 |
| 7 | 30º梯形外螺纹车刀 | 加工Tr30×5-7e梯形螺纹；右旋； |  | 自定 |
| 8 | 30º梯形内螺纹车刀 | 加工Tr30×5-7H梯形螺纹；右旋；螺纹长度25；通孔； |  | 自定 |
| 9 | 圆头车刀 | R5（双手控制法车圆弧）； |  | 自定 |
| 10 | 麻花钻头及钻套 | φ25；φ31；L=100；钻套自定； |  | 自定 |
| 11 | 钻夹头 | 1～13； |  | 1 |
| 12 | 中心钻 | A3（GB/T145—2000）； |  | 自定 |
| 13 | 尾顶尖 | 莫氏5号； |  | 1 |
| 14 | 螺纹车刀样板 | 30º； |  | 1 |
| 15 | 车偏心用垫片 | e=1.5； |  | 自定 |
| 16 | 游标卡尺 | 0～200； | 0.02 | 1 |
| 17 | 深度游标卡尺 | 0～200； | 0.02 | 1 |
| 18 | 外径千分尺 | 25～50；50～75；75-100 | 0.01 | 各1 |
| 19 | 测量用三针 | 直径为φ2.1； 长度35； |  | 1套 |
| 20 | 公法线千分尺 | 25～50； | 0.01 | 1 |
| 21 | 内径量表 | 18～35；35～60； | 0.01 | 各1 |
| 22 | 百分表及表座 | 1～10； | 0.01 | 各1 |
| 23 | 万能角度尺 | 0º～320º； | 2´ | 1 |
| 24 | 木槌 | 自定 |  | 1 |
| 25 | 铜棒 | 自定 |  | 1 |
| 26 | 活扳手、改锥等常用工具 | 自定 |
| 27 | 圆弧样板（R规） | R7—R14.5 |  | 1 |
| 28 | 鸡心夹头 | 自定 |  | 1 |
| 29 | 滚花刀 | 按图纸要求准备 |  | 1 |

表二  赛场准备清单和要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | C616-1型 | 1台/考生 |
| 2 | 卡盘扳手（带加力套管） | 车床配套 | 1付/考生 |
| 3 | 刀架扳手 | 车床配套 | 1付/考生 |
| 4 | 切削液 |  | 若干 |
| 5 | 红丹粉 |  | 若干 |
| 6 | 机油 |  | 若干 |

表三  材料准备清单和要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛坯材料 | 45钢；φ55×200 | 1件/考生 | 赛场准备 |

附件2

车工（高级组）实际操作竞赛评分说明

- 工件由第三方（专业计量部门）检测

- 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000m级加工和检验。

- 检测时按工件中部尺寸检测为准，忽略机床本身精度造成的形状误差。

- 配合检验时，以两顶尖定位检验组合件的圆跳动。

- 工件有严重不符合图纸要求或严重缺陷的情况时，应扣除有关项目配分。

- 在加工过程中，发现参赛者使用砂布、锉刀抛光修饰，则工件该表面尺寸和表面粗糙度按零分计。

- 选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，并由选手签名确认，扣分情况由现场裁判组决定。

- 对于考试中出现的作弊行为将严肃处理，并取消竞赛资格。

- 未尽事宜，由现场裁判组裁决。

附件3

车工（高级组）实际操作竞赛评分表

|  |  | 考号 |  | 开工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 结束时间 |  |
| 序号 | 名称 | 检测项目 | 配分 | 评分标准 | 测量 结果 | 扣分 | 得 分 | 检测人 |
|  |  |  | IT | Ra |  |  |  |  |  |
| 1 | 偏 心 螺 杆 轴 | φ40 -0.025 -0.05 Ra1.6 | 3 1.5 | 尺寸每超差0.01扣1分； 达不到Ra1.6无分 |  |  |  |  |
| 2 |  | φ32 -0250. -0.05 Ra1.6 | 3 1.5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 92±0.1 | 2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 4 |  | 15 -0.1 -0.2 | 2； |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 8×3 | 2； |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.5±0.015 | 3； | 尺寸每超差0.01扣1分 |  |  |  |  |
| 7 |  | 滚花m=1～1.5 | 1.5； | 乱牙、不清晰无分 |  |  |  |  |
| 8 |  | SR10 | 2； 0.5 | R规检查间隙大于0.2无分 |  |  |  |  |
| 9 |  | Tr30×5-7e Ra1.6 | 5； 4 | 中径超差无分；大径、小径、牙型角每超差一处扣1分； 牙侧一侧达不到Ra1.6扣1分 |  |  |  |  |
| 10 |  | 其它（共7处；1个直径、3个长度、3个未注倒角） | 2 | 每处不合格减0.2分 |  |  |  |  |
| 11 |  | 偏心轴线对基准轴线的平行度 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 螺 母 | φ48-0.03 -0.05 Ra1.6 | 2； 1.5 | 尺寸每超差0.01扣1分； 达不到Ra1.6无分 |  |  |  |  |
| 13 |  | φ32+0.04 0 Ra1.6 | 2； 1.5 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | φ40 -0.03 -0.05 | 2； |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 51 ±0.05 | 2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 16 |  | 26 ±0.05 | 2； |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 21±0.05 | 2； |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 锥度1∶5（半角5°43′±4′）Ra1.6 | 3； 1.5 | 圆锥半角每超差2′扣2分； 达不到Ra1.6无分 |  |  |  |  |
| 19 |  | Tr30×5-7H Ra1.6 | 5； 4 | 中径超差无分；大径、小径、牙型角每超差一处扣1分； 一侧达不到Ra1.6扣1分 |  |  |  |  |
| 20 |  | P=5(配做) | 2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 21 |  | 其他（共7处）未注倒角3处、长度1处、2*45°倒角3处 | 2； | 不符合要求无分 |  |  |  |  |
| 22 | 偏 心 套 | φ48 -0.025 -0.050 Ra1.6 | 2； 2 | 尺寸每超差0.01扣1分； 达不到Ra1.6无分 |  |  |  |  |
| 23 |  | φ40 +0.039 0 Ra1.6 | 2； 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 35±0.04 | 2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 25 |  | 15 +0.06 0 | 2； |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 1.5±0.015 | 3； | 尺寸每超差0.01扣1分 |  |  |  |  |
| 27 |  | 平行度0.02 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 锥度1∶5（配做）Ra1.6 | 2； 1.5 | 圆锥半角每超差2′扣1分； 达不到Ra1.6无分 |  |  |  |  |
| 29 | 装 配 | 跳动0.035两处 | 3×2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 30 |  | 2±0.15 | 2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 31 |  | 92±0.15 | 2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 32 |  | 平行度0.04 | 2； | 超差无分 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 安全文明生产 | 如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐，机床及环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣1～5分。 |  |  |  |  |
| 否定项：（1）严重违反安全文明生产规定，发生重大事故。（2）考件严重不符合图纸要求。 |
| 核分人 |  | 总分 |  | 评审组长 |  |

# Text boxes

Tr30×5-7e

第一届滨州市技术学院技能大赛组委会

Tr30×5-7H

Tr30×5-7H/7e

第一届滨州市技术学院技能大赛组委会

第一届滨州市技术学院技能大赛组委会

第一届滨州市技术学院技能大赛组委会

CG-GJ-2011-03

CG-GJ-2011-02

CG-GJ-2011-01

CG-GJ-2011-00